2022年西安市成品油产品质量快检监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批产品抽取样品不少于600mL，其中检验样品300mL，备用样品300mL。

2 检验依据

表1 车汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 快速筛查检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | T/CAQI 232-2021 | T/CAQI 232-2021 6.6规定 |
| 2 | 烯烃含量 | T/CAQI 232-2021 | T/CAQI 232-2021 6.6规定 |
| 3 | 芳烃含量 | T/CAQI 232-2021 | T/CAQI 232-2021 6.6规定 |
| 4 | 苯含量 | T/CAQI 232-2021 | T/CAQI 232-2021 6.6规定 |
| 5 | 氧含量 | T/CAQI 232-2021 | T/CAQI 232-2021 6.6 规定 |
| 6 | 甲醇含量 | T/CAQI 232-2021 | T/CAQI 232-2021 6.6规定 |
| 7 | 密度 | T/CAQI 232-2021 | T/CAQI 232-2021 6.2规定SH/T 0604-2000 |
| 8 | 硫含量 | T/CAQI 232-2021 | T/CAQI 232-2021 6.1规定SH/T 0689-2000 |

表2 车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 快速筛查检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十六烷值 | T/CAQI 233-2021 | T/CAQI 233-2021 6.5规定 |
| 2 | 十六烷指数 | T/CAQI 233-2021 | T/CAQI 233-2021 6.5规定 |
| 3 | 闪点（闭口） | T/CAQI 233-2021 | T/CAQI 233-2021 6.2规定GB/T 261-2021 |
| 4 | 硫含量 | T/CAQI 233-2021 | T/CAQI 233-2021 6.1规定SH/T 0689-2000 |
| 5 | 密度 | T/CAQI 233-2021 | T/CAQI 233-2021 6.3规定SH/T 0604-2000 |
| 6 | 冷滤点 | T/CAQI 233-2021 | T/CAQI 233-2021 6.5规定 |
| 7 | 凝点 | T/CAQI 233-2021 | T/CAQI 233-2021 6.5规定 |
| 8 | 多环芳烃含量 | T/CAQI 233-2021 | T/CAQI 233-2021 6.5规定 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

T/CAQI 232-2021      《车用汽油快速筛查技术规范》

T/CAQI 233-2021      《车用柴油快速筛查技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目筛查未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品筛查不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的团体标准要求时，应按照团体标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的团体标准要求时，应按照团体标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。